Klasa III

Seria szósta

FIII 16

Szklana kula o promieniu 5cm ma ładunek 20C (rozmieszczony symetrycznie po całej powierzchni) . Oblicz napięcie między powierzchnią kuli a końcem nosa obserwatora odległego o 20cm od jej środka oraz pracę, jaką musi wykonać machając skrzydełkami naładowana elektrycznie mucha, aby odlecieć z powierzchni kuli i dolecieć do końca nosa obserwatora. Oblicz również siłę, jaką mucha musi działać na otaczające powietrze, aby oderwać się od powierzchni kuli i natężenie pola na końcu nosa obserwatora. Ładunek muchy wynosi -5pC. Stała Coulomba dla powietrza wynosi .

FIII 17

W wierzchołkach sześcianu o krawędzi b umieszczono 8 jednakowych ciał punktowych o ładunku Q każde. Oblicz siłę jaką na jedno z tych ciał działają pozostałe oraz energię potencjalną układu. Oblicz również natężenie wypadkowe wszystkich pól w środku sześcianu i łączny potencjał pola w tym punkcie. Przenikalność elektryczna ośrodka wynosi (.

FIII 18

Dwie kule metalowe o promieniach 2R i 3R mają ładunki –Q i +Q. Oblicz napięcie między nimi, jeśli układ znajduje się w próżni (o stałej elektrycznej ) a środki kul oddalone są na dużą odległość (w porównaniu do ich promieni). Oblicz pojemność układu traktując go jako kondensator. Oblicz też natężenie pola elektrycznego tuż przy zewnętrznej powierzchni każdej z kul. Na skutek dużej odległości między kulami pole drugiej w pobliżu pierwszej można zaniedbać (i na odwrót).

termin oddania rozwiązań: 2 marca 2020